## Slide 1: 计算机组成原理 类型题讲解
WPS,a click to unlimited possibilities

## Slide 2
例：设CPU有16根地址线，8根数据线，现有下列存储芯片：1K×8位RAM；2K×8位RAM；4K×8位RAM； 1K×8位ROM；2K×8位ROM；4K×8位ROM。内存按字节编址，要求RAM大小为16K×8位， ROM大小为4K×8位，ROM在RAM后。
（1）RAM （3000H开始）和ROM的地址范围；
（2）说明选用上述存储芯片类型和数量；
（3）执行一条指令MOV AX，[4B1FH]，CPU将访问的内存单元位于哪块芯片？
类型1：存储器扩展

## Slide 3
（1）地址空间分配图：
系统程序区（ROM共4KB）：7000H-7FFFH
用户程序区（RAM共16KB）：3000H-6FFFH
（2）选片：
ROM：选择4K×8位芯片1片
RAM： 选择4K×8位芯片4片，字串联。
第1片：3000H-3FFFH
第2片：4000H-4FFFH
第3片：5000H-5FFFH
第4片：6000H-6FFFH
（3） [4B1FH]
位于第2片RAM上

## Slide 4: 类型2：主存-cache地址映射
例：设计某机主存，若主存容量为64K字，Cache容量为2K字，每块由32字组成，采用二路组相连映射，访存地址为字地址。
（1）设计Cache地址格式，Cache中可装入多少块数据？
（2）设计主存地址格式；
（3）试问地址为A459H的主存单元在缓存中的什么位置（指出组号和标记位）？
（4）假设Cache的初态为空，CPU执行某段程序，依次从主存1~100号单元读出100个字节，请问Cache的命中率是多少？

## Slide 5
答：（1）块长32字=2^5字，按字寻址，字块内地址5位；采用二路组相联，即一组内有 2 块；Cache共分 2K字/32字=2^6块，2^6/2 = 2^5 组，组地址 5 位；Cache地址格式：
块地址（6位） | 字块内地址（5位）
(2) 根据主存容量为 64K字，得主存字地址 16 位。主存地址格式：
主存字块标记（6位） | 组地址（5位） | 字块内地址（5位）
(3）A459H=1010 0100 0101 1001 B
主存标记位：1010 01=29H
组号：00 010=02H

## Slide 6: 类型3：定点数补码计算
例：设机器数字长为8位（含1位符号位），用补码运算规则计算下列各题。
（1）A=9/64， B=-13/32，求[A+B]补并还原成真值。
（2） A=-87， B=53，求[A+B]补并还原成真值。
答：（1）[A+B]补=1.1011110， A+B =-17/64
[A-B]补=0.1000110，A-B =35/64
（2）[A+B]补=1,1011110，A+B =-34
[A-B]补=0,1110100，溢出

## Slide 7: 类型4：移位运算
例：考虑一个支持算术右移和逻辑右移的ALU。给定一个8位的机器数11110000（补码表示），计算该数进行一次算术右移和一次逻辑右移的结果，并解释两者的区别。
答：右移前： 1111 0000 真值-16
算术右移：1111 1000 真值-8
右移前： 1111 0000 真值 240
逻辑右移：0111 1000 真值 120

## Slide 8: 类型5：浮点数规格化
例：设浮点数格式为：阶码5位（含1位阶符），尾数11位（含1位数符）。写出x=-27/1024所对应的机器数。要求阶码和尾数均为补码。
解：将十进制数转换为二进制：
x= -27/1024= -0.0000011011B = 2-5*(-0.11011B）=2-101 *(-0.11011B）
阶符1位 | 阶码4位 | 数符1位 | 尾数10位
[x]浮=1，1011；1.001 010 000 0

## Slide 9: 类型6：指令寻址
例：某机存储器容量为64 K × 16 位， 该机访存指令格式如下：
其中M 为寻址模式： 0 为直接寻址，1 为基址寻址，2 为相对寻址， 3 为立即寻址； I为间址特征（ I = 1 间址） ； X 为变址特征（ x = 1 变址） 。 PC为程序计数器，设（PC）=1234H， RB为基址寄存器，（ RB ）=0037H， Rx为变址寄存器，（ Rx ）=1122H。
试问：
（1） 该指令能定义多少种操作？
（2） 立即寻址操作数的范围。
（3） 在非间址情况下， 除立即寻址外， 写出每种寻址方式计算有效地址的表达式。
（4） 设基址寄存器为14 位， 在非变址直接基址寻址时， 指令的寻址范围是多少？
（5） 确定指令1835H的有效地址，用十六进制表示。

## Slide 10
（ 1 ） 该指令能定义多少种操作？
16种
（ 2 ） 立即寻址操作数的范围。
-128~+127
（ 3 ） 在非间址情况下， 除立即寻址外， 写出每种寻址方式计算有效地址的表达式。
直接
变址
基址
相对
（ 4 ） 设基址寄存器为14 位， 在非变址直接基址寻址时， 指令的寻址范围是多少？
214
（5） 1835H=0001 1000 0011 0101B
M=10，寻址方式为相对寻址，A=0011 0101=35H，
EA=（PC）+A=1234H+35H=1269H

## Slide 11
例：某机存储器容量为64 K × 16 位，主存按字节编址，由两个字节组成，该机访存指令格式如下：
其中M 为寻址模式： 0 为直接寻址，1 为基址寻址，2 为相对寻址， 3 为立即寻址， 4为间接寻址，5为变址寻址。 PC为程序计数器，设（PC）=1000H， RB为基址寄存器，（ RB ）=4321H， Rx为变址寄存器，（ Rx ）=5631H。试问：
（1） 该指令能定义多少种操作？
（2） 立即寻址操作数的范围。
（3） 在非间址情况下，除立即寻址外，写出每种寻址方式计算有效地址的表达式，并确定指令1235H的有效地址，用十六进制表示。
（4） 转移指令采用相对寻址，若PC当前存放的是某转移指令所在主存地址，相对位移量字段的内容为06H，则该转移指令成功转移后的目标地址是什么？

## Slide 12: 类型7：中断屏蔽及程序轨迹
例：现有A、B、C、D四个中断源，其响应优先级由高向低按A、B、C、D顺序排列。现要求中断处理次序改为BDAC，写出各中断源的屏蔽字。若中断服务程序的执行时间为20µs，请根据下图所示时间轴给出的中断源请求中断的时刻，画出CPU执行程序的轨迹。

## Slide 13
中断源 | 屏蔽字 |  |  | 
 | A | B | C | D
A | 1 | 0 | 1 | 0
B | 1 | 1 | 1 | 1
C | 0 | 0 | 1 | 0
D | 1 | 0 | 1 | 1

## Slide 14: 类型8：CPU运行速度
例：设机器A的主频为8MHz，机器周期含4个时钟周期，且该机的平均指令执行速度是0.4MIPS，试求该机的平均指令周期和机器周期，每个指令周期中含几个机器周期？如果机器B的主频为12MHz，且机器周期也含4个时钟周期，试问B机的平均指令执行速度为多少MIPS?
解：先通过A机的平均指令执行速度求出其平均指令周期，再通过主频求出时钟周期，然后进一步求出机器周期。B机参数的算法与A机类似。计算如下：
A机平均指令周期=1/0.4MIPS=2.5µs
A机时钟周期=1/8MHz=125ns
A机机器周期=125ns×4=500ns=0.5µs
A机每个指令周期中含机器周期个数=2.5µs÷0.5µs=5个
B机时钟周期 =1/12MHz83ns
B机机器周期 =83ns×4=332ns
设B机每个指令周期也含5个机器周期，则：
B机平均指令周期=332ns×5=1.66µs
B机平均指令执行速度=1/1.66µs=0.6MIPS
结论：主频的提高有利于机器执行速度的提高。

## Slide 15: 类型9：计算机性能指标
例：若某程序编译后生成的目标代码由A 、B 、C 、D4 类指令组成,它们在程序中所占比例分别为 40%、20%、15%、25%。已知A 、B 、C 、D四类指令的CPI 分别为1、2、2、2。现需要对程序进行编译 优化,优化后的程序中A 类指令数量减少了一半,而其他指令数量未发生变化。假设运行该程序的计算机 CPU主频为500MHz 。 回答下列各题。
(1)优化前后程序的CPI 各为多少?
(2)优化前后程序的MIPS 各为多少?
(3)通过上面的计算结果,你能得出什么结论?

## Slide 16
答：优化前：
CPI = 1 * 0.4 + 2* 0.2 + 2 * 0.15 + 2 * 0.25 = 1.6 。
优化后（A类指令减半，其他不变）：
设原指令数 N，优化后总指令数 0.8N ，A、B、C、D4类指令各占0.2N/0.8N=1/4，1/4，3/16，5/16 。
CPI =1 * 1/4+ 2* 1/4 + 2 *3/16+ 2 *5/16 = 1.75 。
（2）优化前后MIPS（主频500MHz）：
优化前：MIPS = 500/1.6= 312.5 。
优化后：MIPS = 500/1.75=285.7。
（3）结论：优化后指令数减少，但CPI上升，导致MIPS反而降低。说明性能优化需要综合考虑指令数量和CPI的变化，不能单纯减少某类指令。

## Slide 17
例：采用偶校验的（11,7）海明码，数据位 D7D6D5D4D3D2D1=1001101，完成以下操作：
（1）计算校验位 P4P3P2P1，写出完整的海明码；
（2）若接收端收到的海明码为 10010100101，判断是否出错，若出错请纠错并还原原始数据。
类型10：海明码校验

## Slide 18
解：（1）（11,7）海明码，r=4，校验位 P4P3P2P1 对应 H8H4H2H1，数据位对应 H11~H9、H7~H5分组规则：G1 (P1)：H1、H3、H5、H7、H9、H11，G2 (P2)：H2、H3、H6、H7、H10、H11，G3 (P3)：H4、H5、H6、H7，G4 (P4)：H8、H9、H10、H11。偶校验下，校验位计算：
P1=1⊕0⊕1⊕0⊕1=1，
P2=1⊕1⊕1⊕0⊕1=0，
P3=0⊕1⊕1=0，
P4=0⊕0⊕1=1。完整海明码：H11H10H9H8H7H6H5H4H3H2H1=10011100101
（2）接收码组 10010100101，计算检错码 G4G3G2G1：G1=1⊕1⊕0⊕0⊕0⊕1=1，
G2=0⊕1⊕1⊕0⊕0⊕1=1，
G3=0⊕0⊕1⊕0=1，
G4=1⊕0⊕0⊕1=0，
G4G3G2G1=0111，对应 H7 出错，取反后纠错海明码为 10011100101，还原原始数据：1001101。

## Slide 19
4.26 按机器补码浮点运算步骤，计算[x±y]补。
（1）x=2-011× 0.101 100，y=2-010×（-0.011 100）；
解：先将x、y转换成机器数形式：
（1）x=2-011× 0.101 100，y=2-010×（-0.011 100）
[x]补=1，101；0.101 100, [y]补=1，110；1.100 100
[jx]补=1,101, [jy]补=1,110, [Sx]补=0.101 100, [Sy]补=1.100 100
1）对阶：
[j]补=[jx]补+[-jy]补 = 1,101+ 0,010=1,111 < 0，
应jx向jy对齐，则：[jx]补+1=1，101+0，001=1，110 = [jy]补
[x]补=1，110；0.010 110
2）尾数运算：
[Sx]补+[Sy]补= 0.010 110 + 1.100 100=1.111010
[Sx]补+[-Sy]补=0.010 110 + 0.011100= 0.110 010
3）结果规格化：
[x+y]补=1，110；1.111 010 = 1，011；1.010 000 （尾数左规3次，阶码减3）
[x-y]补=1，110； 0.110 010, 已是规格化数。
4）舍入：无（在 对阶 和 右规 过程中，可能出现 尾数末位丢失引起误差，需考虑舍入）
5）溢出：无（阶码符号采用双符号位时，出现不一致的情况则为溢出）
则：x+y=2-101×（-0.110 000）
x-y =2-010×0.110 010