## Slide 1: 计算机组成原理 重点难点复习

## Slide 2: 考试
题型及分值
  单项选择题（10题，10%）
  简答题（4题，20%）：1,5,6,9
  计算题（5题，40%）：1,2,3,4,8,9
  综合题（2题，30%）：4,5
  考试方式
  闭卷
  时间110分钟
  答疑时间
  6月12日：9:00-11:00；6月16日：9:00-11:00，教4-511

## Slide 3: 第１章 计算机系统概论
基本概念
1.计算机系统及计算机系统的层次结构
2.硬件、计算机、主机、CPU、主存、 辅存、外部设备
3.软件、系统软件、应用软件
4.高级语言、汇编语言、机器语言

## Slide 4: 第１章 计算机系统概论
7.机器字长、指令字长、存储字长
8. 计算机硬件技术指标：MIPS，CPI
6. 存储单元、存储元件、存储基元、存储字、 存储字长、存储容量
5. 计算机组成和计算机体系结构
基本概念

## Slide 5: 第１章 计算机系统概论
重点
冯·诺依曼计算机的特点
计算机组成和功能
计算机硬件技术指标：MIPS，CPI

## Slide 6: 第１章 计算机系统概论
取指令
分析指令
执行指令
取指阶段
执行阶段
访存
访存
完成一条指令
重点
如何区分存放在存储器中的指令和数据
取指阶段取出的是 指令
执行阶段取出的是 数据

## Slide 7: 第2章 数据信息的表示
1.机器中有符号数和无符号数的表示，±0 的表示
重点
2. 各种机器数（原码、补码、反码、移码）的应用场合及其它们与真值的相互转换
如：寄存器的内容为 FF，当其分别表示为原码、补码、 反码、移码时所对应的真值分别为多少

## Slide 8: 第2章 数据信息的表示
2. 各种机器数（原码、补码、反码、移码）的应用场合及其它们与真值的相互转换。
符号位在内，各位取反，末尾加1
符号位在内，各位取反，末尾加1
【x】补
【－x】补

## Slide 9: 第2章 数据信息的表示
3.机器字长确定以后，对应定点机和浮点机中各种机器数的表示范围。
重点
4. 海明校验码的编码和检错纠错。

## Slide 10: 第2章 数据信息的表示
1.机器字长相同的条件下，补码比原码和反码能多表示一个负数（比如，-128）
难点
2. 区分浮点数和补码表示的浮点规格化数（符号位和第一数位不同）
3.海明编码分组规则及校验位的设置

## Slide 11: 第3章 运算方法与运算器
难点
1. 移位运算在计算机中的特殊作用，以及不同机器数的移位规则
2. 定点补码加、减、乘（Booth算法）运算
3. 浮点补码加减运算

## Slide 12: 第４章 存储系统
1. 存储系统的层次结构
Cache－主存和主存－辅存层次的作用
重点
缓存
CPU
主存
辅存
10 ns
20 ns
200 ns
ms
缓存
主存
辅存
主存
（速度）
（容量）

## Slide 13: 第４章 存储系统
1. 存储系统的层次结构
Cache－主存和主存－辅存层次的作用
重点
2. 主存工作原理、Cache工作原理和程序局部性，存储器技术指标

## Slide 14: 技术指标
主存 容量 速度 带宽
Cache 容量 速度 访问效率
命中率 平均访问时间

## Slide 15: 第４章 存储系统
1. 存储系统的层次结构
Cache－主存和主存－辅存层次的作用
重点
2. 主存、Cache的工作原理及技术指标
3. 半导体存储芯片的外特性以及与 CPU 的连接

## Slide 16: 存储器与 CPU 的连接
(1) 地址线的连接
(2) 数据线的连接
(3) 读/写线的连接
(4) 片选线的连接
(5) 合理选用芯片

## Slide 17: 第４章 存储系统
2.对于一定容量的存储器，按字节或字访问的寻址范围是不同的
难点
1.在可按字节和字寻址的存储器中，数据的存放方式不同

## Slide 18: 如 16 MB （227位）的存储器
按 字节 寻址
按 字（16位）寻址
按 字 （32位）寻址
224= 16 M
223 = 8 M
222 = 4 M
寻址范围
容量
224 × = 227位
223 × = 227位
222 × = 227位
字节 寻址
字（16位）寻址
字 （32位）寻址
24 位
23 位
22 位
字节地址
字节地址
23
24
25

## Slide 19: 第４章 存储系统
难点
2. 对于一定容量的存储器，按字节或字访问的寻址范围是不同的
1. 在可按字节和字寻址的存储器中，数据的存放方式不同
3. 不同的 Cache —主存地址映射，直接影响主存地址字段的分配、替换策略及命中率

## Slide 20: 总结：
主存地址
字块内地址
组地址
标记
m-q位
q 位
b 位
m 位
Cache地址
Cache块号
字块内地址
标记
b位
c位
（1）直接映射
（2）全相连映射
（3）组相连映射
字块内地址
字块地址
标记
m-c位
c位
b 位
字块内地址
标记
m位
b 位
m 位

## Slide 21: 第5章 指令系统
1.指令系统的几个要素
操作类型、数据类型、地址格式和寻址方式
重点
2. 机器指令的一般格式
定长指令：特点
变长指令（字节的整数倍）：特点
指令字中各字段的作用

## Slide 22: 第5章 指令系统
3.不同的地址格式对访存次数、寻址范围的影响
重点
4. 不同的寻址方式对操作数的寻址范围、有效地址
1. 掌握设计指令格式的方法
难点
2. 扩展操作码技术的运用

## Slide 23: 第6章 中央处理器
1. CPU 的功能和硬件组成
重点
2. CPU 工作周期和指令周期的概念
3. 一个完整的指令周期中的信息流程
4. 控制单元对不同的指令在取指、间址和中断周期中，发出哪些相同的操作命令，不同指令在执行周期的微操作

## Slide 24: 第8章 系统总线
重点
1. 有关总线的基本概念
什么是总线 总线上信息传输的特点
总线宽度 总线带宽 总线复用 总线传输周期
2. 如何对总线进行管理，包括总线仲裁和总线定时

## Slide 25: （1） 集中式判优控制方式一 链式查询
① 总线授权信号BG串行地从一个I/O设备传送到下一个I/O设备。
② 优先级固定：离“总线控制部件”最近的优先级最高，最远的优先级最低。故优先级通过物理上的排队电路来实现的。
③ 设计简单：采用很少的几根线，就可按一定的优先级实现总线仲裁。易于扩充设备。
④ 若第J个设备中的接口电路出现故障，则第J个之后的都无法正常工作。即对电路故障很敏感。
⑤ 若优先级高的设备频繁发出请求，则优先级低的设备可能很长时间都无法得到总线控制权。

## Slide 26: （2）集中式判优控制方式二 计数器定时查询
① 仲裁器接收到请求信号以后，在BS线为“0”的情况下，让计数器开始计数，计数值通过一组地址线发向各个设备。
② 每个设备接口都有一个“设备地址判别电路”，当地址线上的计数值与请求总线的设备地址相一致时，该设备将BS线置为1，获得了总线的使用权，此时中止计数查询。
③ 若从0开始，各个设备的优先级次序同“链式查询法”相同，此时优先级的顺序是固定的。（谁的地址小，谁的优先级就最高）
④ 若从中止点开始，则每个设备的优先级相等。
⑤ 可通过程序来设置计数器初值，动态来改变其优先级。即可编程。

## Slide 27: （3）集中式判优控制方式三 独立请求
① 每个设备均有一对独立的总线请求线BRi，和总线同意线BGi。
② 仲裁器内设置排队电路。根据一定的优先级原则进行仲裁，以决定响应哪个设备。可编程。
③ 独立请求方式的响应速度最快。

## Slide 28: 第9章 输入输出系统
1.主机与 I/O 交换信息的三种控制方式
重点
难点
1.中断屏蔽技术的应用
2.中断系统的概念及流程

## Slide 29: 第9章 输入输出系统
重难点
2. 响应优先级和处理优先级的区别
1. 掌握各种中断技术，实现多重中断需配置哪些硬件