## Slide 1: 复习题

## Slide 2
给出两个信道的传递函数，如何判断其是否存在幅频失真与相频失真？相频失真对数字信号的传输有什么影响？

## Slide 3
设模拟调制系统信道和接收端模型如图所示。已知信道噪声为AWGN，单边功率谱密度为no=10-6W/Hz，sm(t)为已调信号，载波频率fc=1MHz，对应的调制信号m(t)的最高频率为fm=5kHz。带通滤波器为理想，试分别计算DSB(Si= 1kW，相干解调)、SSB (Si= 1kW，相干解调)、AM(两边带功率Pf= 1kW， 载波功率Pc= 4kW，包络检波)三种情况下的下列参数：
（1）带通滤波器的中心频率f0、带宽B；
（2）解调器输入信噪比、输出信噪比、调制增益。

## Slide 4
若余弦滚降特性的数字基带传输系统中，允许的最大传码率为6000波特，滚降系数为0.5。（1）计算该系统的带宽B；（2）若要求以2000波特速率进行数据传输，判断能否实现无码间干扰传输，并计算此时的实际频带利用率。

## Slide 5
设语音信号抽样频率为8000Hz，抽样值采用A律13折线PCM编码，码元波形是占空比为0.2的矩形脉冲。
(1) 计算一路语音信号的码元速率；
(2) 若对15路语音信号分别进行以上的PCM编码并时分复用传输，求复用信号的第最小带宽。

## Slide 6
0、1等概的2FSK通信系统，设发射机输出端信号振幅为4V，信道传输的衰减为100dB，两个载频分别为f1=11.4MHz，f2=11.8MHz，系统传码率为300KBaud，接收机解调器输入噪声功率为0.1nW。接收机采用包络检波方案。（1）求接收端带通滤波器的带宽；（2）求该2FSK信号的带宽；（3）求系统误码率。

## Slide 7
设发送数据序列为10110，采用MSK方式传输，码元速率为1200波特，载波频率为2400Hz，试确定：（1）“0”和“1”对应的频率；（2）画出MSK信号时间波形。